#### 8.3 Elektrische Energie

Parallelschaltung

Bestimme den Gesamtwiderstand der Schaltung. Versuche die Aufgabe durch logische Argumentation und Abschätzung zu lösen, eine aufwändige Rechnung ist nicht nötig.

|  | 48 Ω |
| --- | --- |
|  | 240 Ω |
|  | 620 Ω |
|  | 1140 Ω |
|  | 1860 Ω |

Lösung:

Da der Gesamtwiderstand kleiner als der kleinste Widerstand in der Parallelschaltung sein muss, kommt als richtige Lösung nur 48 Ω in Frage.

Nach „Neue Aufgabenformen im Physikunterricht“, AK Methodiküberlegungen für den mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht, ISB, 2002

# Text boxes

+  –

1500 Ω

300 Ω

60 Ω